## Slide 1: BMÜ-421 BENZETİM VE MODELLEME
DİNAMİK SİSTEMLER
İLHAN AYDIN

## Slide 2: Dinamik Sistemler
Sürekli sistemlerin matematiksel modelleri sıklıkla diferansiyel denklemler ile ifade edilir.
Diferansiyel denklemler belirli bir duyarlılık ile sürekli
dinamik ortamları tanımlayabilir.
Gerçek hayatta diferansiyel denklemleri kesin bir şekilde
çözmek mümkün olmasına rağmen bu nadir bir durumdur.
Pratikte sayısal fark metotlarını kullanan makul yaklaşımlar etkilidir.
Dolayısıyla bu derste bilgisayar kullanımı ile tahmin
edilebilen modeller üzerinde durulacaktır.
2

## Slide 3: Başlangıç Değer Problemleri
Modellerin genel bir sınıfı dinamik sistemlerdir.
Dinamik sistemler kendi sistem durumu ile tanımlanır ve sıklıkla diferansiyel denklemlerin bir kümesi ile tanımlanır.
Eğer başlangıç koşulları ile birleştirilmiş diferansiyel denklemler sistemi tanımlıyorsa başlangıç koşulları ile tanımlanan değişkenler sistem durum değişkenlerini oluşturur.
Genelde m diferansiyel denklem için her bir denklem ni . derece ile temsil edilir.
n=∑mi=1ni , başlangıç koşullarıdır. Eşit bir şekilde n tane birinci dereceden
diferansiyel denklem vardır.
Denklem 1
2
:
m
Sıra n1 n2
:
nm
Birinci dereceden diferansiyel denklemlerin her birinin çıkış değişkenleri, bir başlangıç durumları ile birlikte sistem durum değişkenlerinin bir kümesini oluşturur.
3

## Slide 4: Başlangıç Değer Problemleri
Birinci dereceden başlangıç değer problemi ile başlayacağız.
dx/dt=f(t,x) ,
x(to)=xo
(2.1)
X(t)=[x1(t),x2(t),…,xn(t)] Sistem durum vektörü
X(0)=[x1(0),x2(0),…,xn(0)]İlgili başlangıç durumları
4

## Slide 5: Başlangıç Değer Problemleri
Örnek 2.1: Aşağıdaki denklemler ile gösterilen bir sistem
düşünelim.
(2.2)
Başlangıç durumlarına bağlı
(2.3)
İki dinamik durum değişkenleri ve birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denklemler olduğu için üçüncü dereceden bir sistemdir.
Bu yüzden üç tane birinci dereceden bir diferansiyel denklem
sistemi olarak tekrar tanımlamak mümkündür:
5

## Slide 6: Başlangıç Değer Problemleri
x1=α(t), x2=ἁ(t),x3=β(t) denklem(2.2) de yerlerine yazılırsa,
ẋ2+2x2x3+x23x1=cost,
ẋ3+x1x3=4.
Denklemde x2, x1 in türevidir. Denklem(2.2) ve (2.3) deki birinci
dereceden diferansiyel denklemler sistemi aşağıdaki gibi düzenlenebilir.
ẋ1=x2,
ẋ2=-2x2x3-x2 x +cost,
3 1
ẋ3=-x1x3+4;
x1(0)=2,
x2(0)=-1,
x3(0)=1.
6

## Slide 7: Başlangıç Değer Problemleri
3 birleşik durum vektörü x=[x1,x2,x3] olarak tanımlanır, bu sistem denklem(2.1)’de yerine yazılırsa,
f=[ x2, -2x2x3-x2 x +cost, -x x +4],
3 1 1 3
x0=[2,-1,1],
t0=0.
Çok sayıda sistemlere bu tekniği genelleştirmek mümkündür.
7

## Slide 8: Euler Yöntemi Denklem(2.1) in skaler versiyonunu düşünelim. dx/dt=f(t,x) Türevin tanımını kullanacak olursak,
x(t+h)x(t)+hf(t,x) =>Küçük h değerleri için t0ttn ve k=0,1,2,…,n için ttk=hk+t0 ,
gibi sürekli zamanlı t yerine
yeni bir ayrık k değişkeni tanımlamak uygundur.
Bu liner zaman dönüşümü şekil 2.1’de gösterildiği gibi n+1 örnekleme
noktalarındaki t bağımsız örnekleme zaman düşünülebilir.
x(h(k+1)+t0)x(hk+t0)+hf[hk+t0,x(hk+t0)].
değişkeni olarak
(2.5)
Yeni bir ayrık x(k) değişkenini de şu şekilde gösterebiliriz.
x (k+1)=x(k)+hf[t(k),x(k)],k=0,1,2,..,n
(2.6)
8

## Slide 9: Euler Yöntemi
Şekil 2.1: Sürekli zaman t ile ayrık k örnekleme zamanı arasındaki ilişki
9

## Slide 10: Euler Yöntemi
Zaman değişkeni t ise; sinyal, sürekli ya da analog olarak alınmıştır ve durum x(t)’dir.
Zaman ayrık(kesikli) ise; durum değişkeni x(k)’dır. Sürekli zamanın ayrık zamanla yer değiştirdiği bu işleme “ayrıklaştırma” adı verilir.
Buna göre yeterince küçük h adım uzunluğu için , x(k)x(tk)x(t) ‘dir.
Denklem(2.6)’yı kullanarak Denklem (2.5)’i çözmek Denklem(2.1)’in
yaklaşık çözümü olacaktır.
Dikkat edilirse Denklem(2.6)’nın sağ tarafındaki değişkenler k zamanda olmasına karşın sol tarafındakiler k+1 zamandadır.
Bu yüzden bu durumu x değişkeninin bir güncelleştirilmesi olarak
ifade ederiz.
Örneğin bir bilgisayar programı yazılımında, tipik bir atama ifadesi x=x+hf(t,x) yani x’in recursive olarak güncellenmesini ifade eder.
Bir t güncellemesi de t=t+h şeklindedir. Atamaların sağ tarafındaki x ve t değişkenleri “eski” , sol tarafındakiler “yeni” olarak adlandırılır. Bu teknik Euler Yöntemidir.
10

## Slide 11: Euler Yöntemi
Örnek 2.2: ẋ=x2t, x(1)=3, (2.7)
Şeklinde tanımlanmış bir sistemi düşünelim. Temel teknikleri kullanarak bu sistem gerçek çözümünü göstermek kolaydır;
•
𝑥2
3
1
𝑥
𝑥
= 𝑡�𝑡 = − |3 =
𝑡2
2
𝑥 𝑑𝑥 𝑡
1
𝑡
|1 ⇒
𝑥
−1 1
3
• + =
𝑡2
2
1
2
− ⇒ ise x(t) =
6
5−3𝑡2
çözüm olarak bulunur.
�𝑥
2
�𝑡 = 𝑥 𝑡 𝑣� 𝑥 1 = 3
11

## Slide 12: Euler Yöntemi
Örnek 2.2: ẋ=x2t,
x(1)=3,
(2.7)
Fakat, açık çözümün bilinmediğini farz edersek euler yöntemini çıkarabiliriz. Keyfi verilmiş h=0.05 adım uzunluğu ile eşit ayrık sistem başlangıç koşulları ile karakterize edilmiştir.
t(0)=1, x(0=3
ve fark denklemleri tk+1= tk+1/20,
x(k+1)=x(k)+1/20x2(k)tk , k=1,2,…,n
12

## Slide 13: Euler Yöntemi
Dikkat edilirse t’nin eski değeri x güncelleşmesine ihtiyaç duyar fakat x, t’nin güncellemesine ihtiyaç duymaz.
Bu örnek algoritmik olarak şu şekilde çözülür,
t=1 x=3 print t,x
for k=1 to n
x=x+hx2t t=t+h print t,x
next k
t0=1; %baslangıç zamanı x0=3; %baþlangıç koşulu x=[x0];
t=[t0];
xg=[6/(5-3*t0^2)];% Mutlak çözüm h=0.05;
for i=1:5
xyeni=x0+h*x0^2*t0; t0=t0+h;
xg=[xg 6/(5-3*t0^2)]; x=[x xyeni];
t=[t t0];
x0=xyeni; end plot(t,x,'r-d') hold on
plot(t,xg,'k-s')
13

## Slide 14: Euler Yöntemi
Denklem (2.8) tarafından verilen tam çözüm ve n=6 için verilen algoritmanın yaklaşık çözümü Tabloda gösterilmiştir.
Bu veriler grafik olarak Şekil 2.2 de gösterilmiştir. Yaklaşık çözüm tam olarak t0=1 de başlamasına rağmen sıralı adım gerçek çözümden daha fazla uzaklaşır.
Bu yüzden, euler yönteminin uygulanması başlangıç noktasından daha çok sapmaması için önemlidir, aynı zamanda h adım uzunluğunun hassas seçilmesi gereklidir.
14

## Slide 15: Euler Yöntemi
Şekil 2.2:Farklı tekniklerin doğruluk bağlantısı
15

## Slide 16: Euler Yöntemi
Doğru çözüm elde etmenin bir yolu h adım uzunluğunun azaltılmasıdır.
Bunun çözüme etkisi şekil 2.3’de gösterilmiştir. H değerinin azaltılması
iki büyük engele sahiptir.
İlki, verilen bir noktadaki çözümü tahmin etmek için daha fazla hesaplama gerekecektir.
İkincisi, veri gösteriminde bir sonraki makine sınırlamalarından dolayı, h
çok fazla küçük olabilir.
16

## Slide 17: Euler Yöntemi
Örnek 2.3: Her hesaplamanın sonucunda bir prosedürün sonuçlarının çıktısını almaktan ziyade, hesapların periyodik sonuç çıktıklarının alınması daha yararlıdır.
Bu,”kontol break” adı verilen bir işlem uygulanarak gerçekleştirilir.Bir
kontrol break iç içe döngüler yoluyla çalışır.
Dış döngü i(i=1,2,..,n) indeksi kullanarak kontrol eder, iç döngü j(j=1,2,…,m) indeksi kullanır.
t=1 x=3 print t,x
for i=1 to n for j=1 to m
x=x+hx2t
t=t+h next j print t,x
next i
17

## Slide 18: Taylor Yöntemi
Euler yöntemi, Taylor teoreminin özel bir durumu olarak düşünülebilir.
(2.9)
ẋ=f(t,x) olduğunu hatırlayalım. Denklem (2.9), Euler güncelleştirme formülüne çevrilir, x(t+h)=x(t)+hf(t,x).
Bu formül daha yüksek mertebeli yaklaşım kullanarak genişletilebilir. Mesela ikinci dereceden yaklaşım şu formülü verir
18

## Slide 19: Taylor Yöntemi
Denklem (2.1) kullanırsak,
Buna göre,
Bu formül aşağıdaki şekilde Euler gibi ayrıklaştırılabilir:
𝑡𝑘+1 = 𝑡𝑘 + ℎ
𝑥 𝑘 + 1
= 𝑥 𝑘
2
1 𝜕� 𝜕�
+ ℎ� + 2 ℎ (𝜕𝑡 + 𝜕𝑥 �)
19

## Slide 20: Taylor Yöntemi
Örnek 2.4: Sistem (2.7) ‘ye Taylor tekniğini uygulayınız.
/t=x2 ve /x=2xt olduğu için denklem (2.10) şu formüle dönüştürülür,
x(k+1)=x(k)+x2(k)tkh+x2(k)[x(k)t 2+1/2]h2
k
Adım uzunluğu h=0.05 olarak düşünülürse, Taylor tabloda gösterilmiş verileri elde eder. Taylor, Euler yöntemine göre daha doğru sonuçlar elde eder(Şekil 2.2)
20

## Slide 21: Runge-Kutta Yöntemi
Daha önceki örneklerde birinci dereceden denklemlere Euler, ikinci dereceden denklemlere Taylor teknikleri uygulanıp karşılaştırıldı.
Dördüncü dereceden bir yaklaşım sıklıkla şu şekilde kullanılır:
Bununla birlikte bu formülü uygulamak için, Taylor için yapıldığı gibi
ilk önce ’i birkaç kez ayırmak gereklidir.
 için bir analitik formül kullanılamıyor olabileceği için çoğu zaman bu imkansızdır ve en iyi ihtimalle sıkıcı olabilir.
Türevlerini değil yalnızca sinyal değerlerini doğrudan ölçebildiğimiz
için, bu gerçek sistemlerde sıklıkla yaşanan bir durumdur.
21

## Slide 22: Runge-Kutta Yöntemi
Bu, klasik bir Runge-Kutta algoritmasıdır.İki avantajı vardır: doğru çözümdür(dördüncü dereceden Taylor’a eşdeğerdir) ve türev hesaplaması gerektirmediğinden kullanımı kolaydır.
22

## Slide 23: Runge-Kutta Yöntemi
Örnek 2.5: Sistem (2.7) ‘ye Runge-Kutta tekniğini uygulayınız.
Runge-Kutta uygulamak için bir program algoritması:
den x güncelleştirmesinden önce
K1 , K2 ‘den K2 , K3 ‘den K3 , K4
hesaplanmalıdır.
23

## Slide 24: RUNGE-KUTTA MATLAB UYGULAMASI
çözüm
t0=1; %başlangıç zamanı x0=3; %başlangıç koşulu x=[x0];
t=[t0];
xg=[6/(5-3*t0^2)];% Mutlak h=0.05;
for i=1:5
K1=t0*x0^2; K2=(t0+(1/2)*h)*(x0+(1/2)*h*K1)^2; K3=(t0+(1/2)*h)*(x0+(1/2)*h*K2)^2; K4=(t0+h)*(x0+h*K3)^2; xyeni=x0+(1/6)*h*(K1+2*K2+2*K3+K4); t0=t0+h;
xg=[xg 6/(5-3*t0^2)];
x=[x xyeni]; t=[t t0]; x0=xyeni;
end
plot(t, x,'r-d')
hold on
plot(t,xg,'k-s')
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
0
1
5
10
15
20
Analitik çözüm
4 adımlı Runge-Kutta
Euler
24

## Slide 25: Runge-Kutta Yöntemi
Bir karşılaştırma maksadıyla aşağıdaki tabloda ve şekilde adım uzunluğu h=0.05 alınarak anlatılan yaklaşımlar ve sonuçları gösterilmiştir.
25

## Slide 26: Runge-Kutta Yöntemi
Şekil 2.5:Tüm tekniklerin karşılaştırılması
26

## Slide 27: Adaptif Runge-Kutta Yöntemi
Daha popüler heuristiklerden biri dördüncü ve beşinci dereceden farklı mertebelerin kullanımı ile bir çözüm hesaplamaktır.
Eğer sonuçlar benzer ise integrasyon gevşetilmiş adım boyutu (tipik olarak 3h) ile ilerletilir. Diğer taraftan eğer sonuçlar önemli derecede farklı ise adım boyutu azaltılır (h’ı 10 ile bölme)
Eğer f fonksiyonu yeterince düzgün ise büyük adım boyutları kullanılır. Bununla birlikte yüzey kabalaştıkça daha küçük adım boyutları doğruluğun kaybolmamasını sağlar.
Beşinci dereceden Fehlberg Runge-Kutta yöntemi aşağıda verilmiştir.
27

## Slide 28: Adaptif Runge-Kutta Yöntemi
t=t0 x=x0 print t, x
for k=l to n
[1] 4. dereceden Runge-Kutta’yı hesapla denklem (2.11), (2.12); x
5. dereceden Runge-Kutta’yı hesapla denklem (2.13), (2.14); y if | x-y | <  then
x=y t=t+h h=3h
else
h=h/10
goto [1]
end if print t, x
next k
28

## Slide 29: 2.2 Yüksek Dereceden Sistemler
Örnek 2.1’de gösterildiği gibi herhangi bir diferansiyel denklemler toplamını birinci dereceden denklemler kümesine eşdeğer hale getirmek mümkündür.
Bu yapıldıktan sonra, daha önceden anlatılan teknikler çözüme sayısal bir yaklaşım elde etmek için uygulanabilir.
Örneğin, iki tane birinci dereceden denklem bir sistem aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
Daha önce anlatıldığı gibi x değişkenini K1 ,K2 ,K3 ve K4 değerleriyle, y değişkenini 1, 2, 3 ve 4 ile ilişkilendirerek bu sisteme Runge-Kutte yöntemini uygulamak basittir.
29

## Slide 30: 2.2 Yüksek Dereceden Sistemler
Ayrık çözüm denklem 2.11 ve 2.11’den aşağıdaki gibi
genişletilerek elde edilmiştir:
30

## Slide 31: 2.2 Yüksek Dereceden Sistemler Örnek 2.6: Aşağıdaki şekilde bir blok diyagramı ile gösterilen sistemi düşünelim.
31

## Slide 32: 2.2 Yüksek Dereceden Sistemler
Çözüm: İkinci dereceden bir diferansiyel denklem olduğu için iki durum değişkeni olmalıdır. Bunlardan birini x(t) çıkışı olarak, diğerini y(t)=ẋ(t) olarak tanımlarız.Böylece,
Euler yöntemini kullanarak, ayrıklaştırılmış sistem;
32

## Slide 33: 2.2 Yüksek Dereceden Sistemler
Sistemin Euler çözümü,
33

## Slide 34: 2.2 Yüksek Dereceden Sistemler Sistemin Runge-Kutta çözümü,
34

## Slide 35: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Simülasyon açısından bakıldığında çoğu sistemler dinamiktir. Bu sistemler basit statik yapılardan çok, zaman ile değişirler.
Türevler değişkenlerin değişim oranlarını gösterdiği için, bu sistemleri modellemek için zaman içindeki diferansiyel denklemleri kullanırız.
Örneğin Newton kuralından bahsedecek olursak momentum, kütle ve hızın zaman ile değişim oranıdır:p=d(mv)/dt.
Sistemler ya endojen (iç) veya eksojen (dış) girişler tarafından sürülebilir.
Sistem zaman odaklı ise bu girişler eş zamanlıdır, olay tabanlı ise eş
zamanlı değildir.
Örneğin klasik ikinci dereceden bir liner sistem ẍ+2 ζ ω ẋ+ ω2 x =r(t), r(t) girişine, x(t) çıkışına, ζ ve ω sabitlerine sahiptir. r(t), r(t)=4-t gibi bir deterministik zaman fonksiyonu ise sistem zaman odaklıdır.
Diğer yandan, eğer r(t) aşağıdaki şekilde rastgele bir işlem gibi stokastik olarak tanımlanırsa model olay odaklıdır:
35

## Slide 36: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Bir sistemin hiçbir girişe sahip olmaması da mümkündür. Böyle sistemler dış etkilerden bağımsız olduğu için, otonom olarak adlandırılırlar.
Buna göre otonom bir sistemin çözümü, sistemin doğal tepkisi olarak
adlandırılır.
Sistem liner yani doğrusal ise üç tip doğal tepkiden bahsedebiliriz:
  Kararlı- Kısa bir geçiş evresinden sonra çıktı sıfıra doğru yaklaşır.
  Kararsız-Sınırlama olmaksızın doğal tepki artar. (3)Marjinal- Tepki periyodik ve sınırlıdır.
36

## Slide 37: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
r(t)’nin giriş olduğu sabit katsayıları olan ikinci dereceden bir denklem
sistemi düşünelim:ẍ+2 ζ ω ẋ+ ω2 x =r(t).
Doğal tepki durumunda r(t)=0 dır. Ζ ve ω sabitlerine bağlı çözümün üç tipten biri olduğu gösterilebilir. Özellikle,
Burada A ve B sabitleri başlangıç koşullarından belirlenir.
Otonom olmayan sistem durumunda süperpozisyon prensibi uygulanır.
Bir sonraki örnekte gösterileceği gibi, doğrusal bir sistemin toplam
çözümü doğal ve zorunlu tepkilerin toplamı ile verilir.
37

## Slide 38: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Örnek 2.7: Aşağıdaki ikinci dereceden sistemi düşünelim:
Süperpozisyon kullanarak sistemi çözün. Bunu yaparken, (1) başlangıç koşullarını içeren fakat girişten bağımsız bir terim ve (2) giriş içeren fakat başlangıç koşullarından bağımsız bir terim şeklinde iki terimin toplamının toplam çözüm olduğunu gösteriniz?
Çözüm: Doğal tepki, ẍ+4ẋ+5=0 denkleminin çözümüdür. Böylece,
ω= ve ζ=2/ dir. Denklem (2.19) kullanarak, xnatural(t)= Ae-2tcost+Be-2tsint
Giriş doğrusal ve türevi sabit olduğu için Xforced=C+Dt olacaktır.
Denklem (2.20) ve katsayıları yerine koyduğumuzda Xforced=3t+2 olur.
38

## Slide 39: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Süperpozisyonu kullanarak, toplam çözüm x(t)= 2e-2tcost-e-2tsint
+3t+2 olarak elde edilir. A ve B sabitleri başlangıç şartları yerine koyularak bulunmuştur.
Genel olarak kararlı doğrusal sistemlerde,
x(t)=xnatural(t)+xforced (t)
Burada, xnatural(t) yalnızca başlangıç koşullarına bağlıdır; xforced (t) ise yalnızca girişe bağlıdır.
39

## Slide 40: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Belirli bir türün popülasyon dinamiğini modelleyen bir sistem düşünün.
Bu popülasyonu kontrol eden çok sayıda faktör olmasına rağmen,bir popülasyon büyüklüğünün artma oranı, herhangi bir zamandaki popülasyon büyüklüğü ile kabaca orantılıdır.
x(t), t zamandaki popülasyon büyüklüğünü ve  sabit orantıyı gösterir:
ẋ=x. t=0 zamanındaki başlangıç büyüklüğünü x0 olarak kabul edersek, t>=0 için x(t)=x0 et dir.
Açıktır ki bu popülasyon zaman içinde katlanarak artar. Bu model
Malthusian modeli olarak adlandırılır.
Popülasyon büyüklüğüne ek olarak, çevre kapasitesi, mücadele ve enerji gibi önemli faktörler vardır.
Örneğin, bir popülasyon kendisine yiyecek temini için çok büyük olabilir veya yaşadığı bölgede avcılar olabilir.
40

## Slide 41: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Sistemin desteklediği maksimum popülasyon büyüklüğü xm taşıma kapasitesidir. x(t)/ xm sistemin doluluk oranıdır ve 1- x(t)/ xm
büyüme için geriye kalan kullanılabilir sistem oranıdır.
Bu denklem lojistik denklem olarak adlandırılır ve doğrusal değildir.
x(t) küçük ise,1- x(t)/ xm 1olduğu için denklem Malthusian dır.
Benzer şekilde, popülasyon büyüklüğü kapasiteye yakın olduğunda 1- x(t)/ xm 0 olur ve büyüme oranı düşer.
Temel matematik ile aşağıdaki formül elde edilebilir:
41

## Slide 42: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Şekil 2.7, farklı başlangıç büyüklükleri ve x(m)=25 değeri için x(t) değerini gösterir. x0 ,xm’den daha küçük ise x(t) büyümesi asimptotik olarak xm taşıma kapasitesine yaklaşırken, . x0 ,xm’den daha büyük ise, eğri yukarıdan xm’e yaklaşır.
Şekil 2.7: Farklı başlangıç popülasyonları için lojistik denklem
42

## Slide 43: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Şekil 2.8, farklı xm değerleri için x0 =1 de sabitli x0 için x(t) değerini gösterir. Başlangıç değerine bakılmaksızın her
durumda x(t) , xm
taşıma kapasitesine yaklaşır.
Şekil 2.8: Farklı taşıma kapasiteleri için lojistik denklem
43

## Slide 44: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Lojistik model sınırlı yiyecek kayağının ve bir popülasyonun olduğu
ortamlarda iyi bir performans sergiler.
Bununla birlikte, yiyerek ve yenilmeyerek hayatta kalan av ve bir avcının var olduğu ortam daha tipik durumlardan biridir.
x(t) ve y(t) sırasıyla av ve avcı popülasyon büyüklüğünü göstersin.
Av-avcı etkileşim sayısı x(t)y(t) çarpımı ile orantılıdır.
Av-avcı popülasyonunun büyüme oranı şu şekilde verilir:
1, 2 , β1 ve β2 her popülasyon için pozitif kapasite sabitleridir.
Bu denklemler Lotka-Volterra denklemleri olarak adlandırılır.
Bu denklemler doğrusal değildir ve bilinen analitik bir çözümü yoktur.
Bu yüzden daha önceden anlatılan sayısal teknikler kullanılabilir.
44

## Slide 45: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Daha önceden anlatılan Euler yöntemini uygulayabiliriz.
İki denklem çifti olduğu için geçici değişkenler kullanılır, değişkenler
hesaplandıktan sonra güncellenir.
Uygun bir h adım uzunluğunu varsayarsak bu algoritma şu şekilde gösterilir;
  Sonuçların [t0, tn] zaman aralığında ve h aralığı olduğunu düşünürsek n=(tn-t0)/h oldukça büyük olur
  Örneğin t0=0, tn=10 ve h=0.001
ise n=10 000 örnek gerekir. Muhtemelen sadece 50 tanesi yeterli olacaktır.
(Lotka- Volterra modelinin benzetimi)
45

## Slide 46: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Bu problem bir kontrol break ile çözülebilir.
Böylece [t0, tn] zaman aralığında mxn hesaplama yapılır.
Adım boyutu h olmaz üzere m=(tn-t0)/nh olarak seçilir.
Aşağıda Lotka_voltera sisteminin kontrol break kullanılarak çözümü verilmiştir.
read t, x, y print t, x, y for i=l to n
for j=l to m
x1=x (1-1h+1hx/1) y1=y (1-2h+2hx/2) x=x1
y=y1
t=t+h
next j print t, x, y next i
46

## Slide 47: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
Örnek: Aşağıda verilen Lotka-Volterra sistemini [0,5] aralığında sayısal çözümünü veriniz?
Çözüm: h=0.001 alalım. Grafik 5 birim zaman kadar olacak ve her bir aralıkta 10 örnek yeterlidir. Dolayısıyla 50 örnek iyidir. m=(5-0)/(50*0.001)=100 güncelleme olur. Toplamda 5000 güncelleme olur.
function [t,x,y]=lotka_voltera(h,x0,y0,n)
x=[x0];
y=[y0]; t=0;
for i=1:n
for j=1:100
xx=x0*(1+3*h-3*h*y0/10); yy=y0*(1-1.2*h+1.2*h*x0/25); x0=xx;
y0=yy; x=[x;xx];
y=[y;yy]; t=t+h;
end end plot(x) hold on
plot(y,'r-')
47

## Slide 48: 2.3 OTONOM DİNAMİK SİSTEMLER
1
3
4
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2
t, zaman
x ve y popülasyonlarının büyüklükleri
x populasyonu
y populasyonu
0
20
60
80
0
5
10
15
20
25
40
x populasyonu
y populasyonu
Lotka-volterra sonucu popülasyonların değişimi yan tarafta verilmiştir.
Diğer bir gösterim ise x ve y’nin birbirine
göre faz çizimidir.
Avcının yiyecek kaynağı arttıkça avcı popülasyonu artmaktadır. Fakat avın harcanmasıyla avcı popülasyonu düşer.
Dolayısıyla bir popülasyon bol bir besin kaynağına ulaştığında kendi başarısının kurbanı olur.
Bu kapalı çevrim bir faz çizimi olur. Böyle bir döngü sonsuz periyodik bir çevrim ifade eder.
Bu doğrusal olmayan durumda kararlılık terimi popülasyonun ne baskın ne de neslinin tükendiği anlamına gelir.
48

## Slide 49: 2.4 ÇOKLU ZAMAN TABANLI SİSTEMLER
Dinamik sistemlerdeki önemli değişken zamandır. Bütün oranlar ve böylece bütün türevler zamana bağlı olarak değişir.
Bitkiler gerçek kronolojik zamandan ziyade ısı enerjisini(sıcaklık)
miktarına göre büyür ve gelişirler.
Bu ısı enerjisi fizyolojik zaman olarak düşünülür ve dinamik denklemler kronolojik zamandansa fizyolojik zamana göre oranları ölçerler.
Bazı sistemlerde, her bir alt sistem zamanı farklı ölçer.
t zaman içinde farklı T(t) sıcaklık değerleri gösteren bir ortamda belirli
bakterilerin var olduğu biyolojik bir büyüme modelini düşünelim.
Belirli bir T0 eşik sıcaklığı altında, büyümenin olmadığı gözlenmiştir.
Fakat T0 ‘dan daha yüksek sıcaklıklar için bağlantılı büyüme oranı ẋ/x, T(t)- T0 ile birlikte artmaktadır
Bu durum matematiksel olarak;
49

## Slide 50: 2.4 ÇOKLU ZAMAN TABANLI SİSTEMLER
Aşağıdaki gibi fizyolojik süre τ olarak adlandırılan yeni bir
zaman belirlememiz gereklidir;
Burada τ(t)={t|T(t)>= T0 } sıcaklığın eşik değerini aşması
durumudur. Bu tanımdan fizyolojik sürenin kümülatif bir sıcaklık birimi olduğunu açıkça görebiliriz. Böylece denklem 2.24’ü düzenleyerek τ(t) için günlük sıcaklık derecesi;
ẋ/x=r dτ/dt olduğundan aşağıdaki eşitliği elde ederiz;

## Slide 51: 2.4 ÇOKLU ZAMAN TABANLI SİSTEMLER
Denklem 2.26, önceki kronolojik zaman için tanımlı üstel büyümedir ve fizyolojik zaman için de geçerlidir. Aslında lojistik ve Lotka-Volterra modelleri dahil olmak üzere daha önce gösterilmiş olan tüm büyüme modelleri aynı davranışı gösterir
Uygun aktivite fonksiyonlarının olduğu bir sonraki tabloda, her bir büyüme modeli gösterilmiştir:

## Slide 52: 2.4 ÇOKLU ZAMAN TABANLI SİSTEMLER
Örnek :Sıcaklık profili aşağıda verilen ideal bir model düşünün.
A genlik, t1 ve t4 sıfır-geçiş noktalarıdır. T0 eşik değeri
varsayarak, fizyolojik süre için bir formül bulunuz.
Çözüm: |ρ|<0 için ρ = T0 / A diyebiliriz. Çözümü zor olmasa da |ρ|>0 durumuyla genellikle karşılaşılmaz. Şekil 2.16’da eşik değeri ve bu profili gösteren bir grafik verilmiştir.
-A< T0 < A olduğunu farz edelim (|ρ|<1 için). Sıcaklık profili T(t), yalnızca t2 ve t3 noktaları arasında T0 eşik değerini aşar. Bu iki nokta aşağıdaki formül çözümünden hesaplanır:

## Slide 53: 2.4 ÇOKLU ZAMAN TABANLI SİSTEMLER
Bu formül iki kuralı verir:
Şekil 2.16: Sıcaklık profili ve eşik değeri

## Slide 54: 2.4 ÇOKLU ZAMAN TABANLI SİSTEMLER
ѱ(t)=π(t - t1)/(t4 - t1) olarak tanımlarsak, şu şekilde gösterebiliriz:
Fizyolojik sürenin tanımından, t< t2 ise τ(t)=0’dır. t2 <t< t3 için, fizyolojik süre yalnızca t2 ve t3 arasındaki bu zamanı aştığında kümülatif sıcaklıktır. Böylece,

## Slide 55: 2.4 ÇOKLU ZAMAN TABANLI SİSTEMLER
t> t3 için, sıcaklık eşik değerin altında kaldığı için fizyolojik süre
sabit kalır. Böylece,
ѱ(t)=π(t - t1)/(t4 - t1) ve ρ = T0 / A için genelleştirecek olursak,

## Slide 56: 2.5. DENEYSEL VERİ İŞLEME
Modeller olayların idealleştirilmesi olmasına rağmen gerçekçi benzetimler oluşturmak için modele gerçek veriyi uygulamak istenir.
Lojistik modelde popülasyonun aşağıdaki denkleme göre büyüdüğünü
varsayalım.
�𝑡
�𝜏 𝑥
𝑥𝑚
= 𝑎𝑥(1 − )
Gerçek sıcaklık profili fiziksel ölçümlerden alınarak elde edilebilir.
Bu ölçümler daha gerçekçi sonuçlara yol açar.
T(t)’nin değerleri bitişik veri noktaları arasında bilinmezken n+1 ile n arasındaki çizgi segmenterine lineer interpolasyon uygulamak mümkündür.
56
t | 𝑻 (𝒕)
T0 | 𝑻 0
T1 | 𝑻 1
T2 | 𝑻 2
.. | ..
tn | 𝑻 n

## Slide 57: 2.5. DENEYSEL VERİ İŞLEME
Aşağıdaki şekilde iki bitişik (tk, 𝑻 𝒌) ile (tk+1, 𝑻 𝒌+𝟏) veri noktalarını gösteren fonksiyon parçasını düşünelim. Benzer üçgen teoreminden aşağıdaki ilişki yazılabilir.
•
𝑇−𝑻 𝒌
𝑡−𝑡𝑘
=
𝑻 𝒌+𝟏−𝑻 𝒌
𝑡𝑘+1−𝑡𝑘
 ise 𝑇 𝑡
= 𝑻
𝒌+𝟏−𝑻𝒌
𝑡𝑘+1−𝑡𝑘
(t-𝑡 )+𝑻
𝑘 𝒌
57

## Slide 58: 2.5. DENEYSEL VERİ İŞLEME
Örnek: Aşağıda bir sıcaklık profilinden alınan veri kümesini düşünelim. Veri kümesine lineer interpolasyon uygulayınız.
58
k | tk | 𝑻 𝒌
0 | 0 | 0
1 | 1 | 5
2 | 2 | 8
3 | 4 | -6
4 | 5 | -6
5 | 7 | 6
6 | 8 | 3
7 | 9 | -4

## Slide 59: SONUÇLAR
Modelleme ve benzetim aşağıdaki özellik ve adımlara
yönelmiştir.
  Model biçimini tanımlama
Modelde olacak veya olmayacak sınırları belirleme. Modelleme
girişlerini tanımlayan denklemler burada geliştirilir.
  Geçmiş giriş ve çıkışları modelleme
    Sistem tanımlama: modelin sabit ve parametrelerinin değerlendirilmesi
    Model değerlendirme: test ve değerlendirme modeli kullanmadan önce
yapılmalıdır.
    Gelecek girişleri modelleme: modeli kullanmak için gerçekçi veri gereklidir.
    Ortaya atılacak soruların bir kümesini oluşturma: Bu zaman serisi tahmini ve diğer sorular gibi kararlılık, geçici ve kararlı durum davranışlarını içermelidir.
59