## Slide 1: Olay-Tabanlı Modelleme
İlhan AYDIN

## Slide 2: Olay-Sürümlü Modeller
Zaman sürümlü modeller düzenli zaman aralıklarında senkron bir
tarzda ilerleyen sinyallere sahip sistemleri karakterize eder.
Olay sürümlü modeller asenkron olup, düzensiz ve çoğunlukla rastgele aralıklarla oluşan çok basit sinyallere sahiptir.
  Çoğunlukla sinyal ikili olup bir veya sıfır değerini alır.
  Olayların ne olduğu değil ne zaman oluştuğu önemlidir.
  Sayısal bilgisayar sistemleri olay-tabanlı sistemler için tipik bir örnektir.
  Örneğin, sayısal iletişim sisteminde rastgele fakat istatistiksel bir şekilde dağılım ile mesaj varışları modellenir.
  Mesajın kendisinden çok uzunluğu ve varış oranı önemlidir.
  Mesajın sistemde olması lojik 1 olmaması ise lojik 0 ile verilir.
  Mesajlar FIFO sistemine göre kuyrukta bekler.

## Slide 3: Benzetim Diyagramları
Olay tabanlı modeller benzetim diyagramlarına sahiptir.
Benzetim diyagramının genel şekli aşağıda verilmiştir.
İlk yapı olay dizici olup belirli zamanlarda varan olayları kabul eder.
Dizilen olaylar müşteri olarak kabul edilir. Örneğin bir bankada işlem görmek için bekleyen müşteriler.
Eğer servis dolu ise gelen müşteriler kuyrukta bekler. Genellikle ilk giren ilk çıkar prensibi (FIFO) ile bir kuyruk oluşturulur.
Kuyruktan ayrılan müşteriler serviste işlem görür.
Dağıtıcı kuyrukta bekleyen müşterileri servislere veya diğer kuyruklara yönlendirme işlemini yapar.
Kolektör ise tek bir kuyruk oluşturmak için iki veya daha fazla kuyruğun olay zamanını birleştirir.

## Slide 4: KUYRUK SİSTEMİ
Kuyruk sistemleri,
  Üretimde, atölye çevresi kuyruk şebekelerinin karmaşık bir ilişkisi olarak
düşünülebilir.
  Bir iş merkezinde tamamlanan işler, bir sonraki iş merkezinde işlenebilmek için kuyruğa girerler.
  Bir atölyede çizelgeleme işlemi dinamik bir problemdir.
  Akış oranları ve diğer performans ölçütleri kuyruk teorisinden yararlanılarak bulunabilir.

## Slide 5: Bir Nesnenin Sistemde Akışını Tanımlayan Proses
varış olayı
bekleme
servise başlama
aktivite
servis olayının
bitişi (çıkış)
zaman
zaman
zaman
zaman
bekleme
aktivite
varış olayı
servise başlama
servis olayının
bitişi (çıkış)
etkileşim
n. müşteri
(n+1). müşteri
5

## Slide 6: KUYRUK SİSTEMİ
Hizmet sistemlerinde, kuyruk problemleri ile sık sık karşılaşılmaktadır.
Hizmet sistemlerindeki kuyruk olayları ile günlük yaşantımızda sık sık
karşılaşmaktayız.
Michael Fortina (1988), yaptığı bir araştırma sonucunda, çoğu insan tüm hayatı boyunca toplam 5 yılını kuyruklarda bekleyerek, 6 ayını da trafik ışıklarında bekleyerek geçirmektedir.
Restaurantlarda, bankada, süpermarketlerde, berberlerde, çevre yolundaki gişe önlerinde devamlı olarak kuyruklarla karşılaşırız.
Bir havaalanında piste uçakların inmesi bir kuyruk problemidir. Havadaki uçaklar, servis görmeyi bekleyen müşteriler, pist ise servis olarak düşünülebilir.
Telefon, trafik sistemleri, karmaşık kuyruk sistemlerine örnektir. Telefon call’lar switching (anahtarlama) sistemi ile yönlendirilir. Bir sonraki switching’e ulaşıncaya kadar ya da son noktaya ulaşmak için kuyruk oluşturmaktadır.
6

## Slide 7: KUYRUK SİSTEMİ
Bir kuyruk sistemi,
  Hizmet veren bir veya birden fazla servise sahiptir.
  Sisteme gelen müşteriler tüm servisleri dolu bulursa, servisin önündeki kuyruğa ya da kuyruklardan (birden fazla kuyruk varsa) birisine girer.
Kesikli olay benzetim çalışmalarının büyük bir kısmını,
  gerçek hayatta karşılaşılan kuyruk sistemlerinin modellenmesi
oluşturmakta veya
  benzetim edilen sistemin en azından bazı bileşenleri bir kuyruk sistemidir.
Bu nedenle,
  Kuyruk sisteminin standart notasyonlarının ve
  kuyruk sistemi tarafından sağlanana servis kalitesini belirleyen
performans ölçülerinin bilinmesi önemlidir.
Aşağıdaki tablo da, pratikte karşılaşılan kuyruk sistemlerine bazı örnekler verilmiştir.
7

## Slide 8: KUYRUK SİSTEMİ
SİSTEM
SERVİSLER
MÜŞTERİLER
Banka
Vezneler
Müşteriler
Hastane
Doktorlar, Hemşireler Yataklar
Hastalar

## Slide 9: KUYRUK SİSTEMİ
SİSTEM
SERVİSLER
MÜŞTERİLER
Bilgisayar Sistemi
Montaj Hattı
Havaalanı
Merkezi İşlem Birimi, Girdi-Çıktı Aygıtları
İşçiler, Makinalar
Pist,Güvenlik Birimleri
İşler
Üretilen birimler
Uçaklar, Yolcular

## Slide 10: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri
Bir kuyruk sisteminin 5 bileşeni vardır. Bunlar;
  Varış prosesi (Arrival process)
  Servis prosesi (Service process)
  Kuyruk disiplini (Queueing Discipline)
  Sistemde izin verilen müşteri sayısı
  Müşterinin geldiği yığının genişliği

## Slide 11
Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri
Varışlar:
  Müsteriler sisteme belirli bir varış yapısında
girerler
Kuyrukta Bekleme :
  Müşteriler sırada veya sıralarda hizmet almak için beklerler
Hizmet :
  Müşterilerin hizmeti alması ve müteakiben
sistemi terk etmeleri gereklidir

## Slide 12: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri
1.Varış Prosesi
Bir kuyruk sisteminde varış prosesi; müşterilerin sisteme geliş modelini tanımlar. Bu durumda varış prosesi, müşterilerin varışlar arası zamanları ile karakterize edilir. Varışlar, sabit zamanlarda ya da rassal zamanlarda olabilir. Varışlar rassal zamanlarda oluyorsa, varışlar arası zaman bir dağılım ile modellenir.
Ai : (i-1). ve i. müşteri varışları arasındaki varışlar arası zaman aralığı
olsun.
a1, a2, ........: rassal değişkenlerdir.
E(a) : varışlararası ortalama (beklenen) zaman
 = 1/E(A) : Müşterilerin varış oranı (Birim zamanda gelen müşteri
sayısı)
Örnek : Bir dakikada 5 varış olan bir sistemde varışlar arası zaman aralığı ortalaması
E(a)=1/  =1/5=0.20 dak

## Slide 13: Varış Prosesi
Deterministik Varış Süreci
Rassal Varış Süreci
  Poison Dağılımı
Poison Dağılımına Bağlı Olan Varışlar için Koşullar
Düzenlilik – Müşteri hizmet imkanından her an faydalanabilir
Durağanlık– Bekleme hattı her müşteri için aynı zaman ve
uzunluktadır, durağandır.
Bağımsızlık – Müşteriler birbirinden bağımsız olarak sisteme giriş
yaparlar.
Poison Dağılıma Bağlı Varışlar

## Slide 14: Örnek - Bilgisayar Donanım Problemi
Müşteriler Poison dağılıma uygun varış yapmaktadır.
Salı 8:00-9:00 = 6 müşteri (ortalama) ise;
8:00-8:30 Saatleri arasında varış yapma olasılığı nedir?
 = 6 müsteri varısı / saat
• t = 30 dk. = 0.5 saat
•  t = 6(0.5) = 3 müşteri

## Slide 15: Örnek:
Örnek 3.18. Bir şehirde ender rastlanan bir hastalıktan, bir hafta içinde ortalama ölen kişi sayısı 4’ dür. Belli bir hafta içinde bu hastalıktan,
a) Hiç kimsenin ölmemesi
b) En az 2 kişinin ölmesi
c) 3 kişinin ölmesi
olasılıklarını hesaplayınız.

## Slide 16: Örnek:
k=

## Slide 17: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri
2.Servis Prosesi
Servis prosesi, servis sayısı ve servis zamanı dağılımı ile karakterize edilir. Her servis kendisine ait bir kuyruğa veya tüm servisleri besleyen ortak (tek) bir kuyruğa sahip olabilir.
Si : i. müşterinin servis zamanı S1,S2, ............. rassal değişkenler
E(s) : Bir müşterinin servis zamanı ortalaması
µ= 1/E(s) : Servis oranı (Birim zamanda servis gören müşteri sayısı)

## Slide 18: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri
Örnek :
Ortalama servis zamanı 2 dakika ise, servis oranı
µ=1/E(s)=1/2=0.5 servis/dakika
parametre
trafik
Kuyruk sistemlerinde en önemli
yoğunluğudur.
 = (varış oranı)/[(servis oranı)*c]
c: servis sayısı
 = L / (µ*c) = [1/E(a)] / [{1/E(s)}*c]= E(s)/[E(a)*c]

## Slide 19: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri Trafik Yoğunluğu (  )

servis %100 doludur ve kuyruk yoktur.
sistemde sürekli artan bir kuyruk oluşur.
: <1 ise
 =1 ise
>1 ise
servis (1- ) oranında boştur.

## Slide 20: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri
Örnek :
3 dakikada bir servisin olduğu bir sistemde servis zamanı 2 dakika olsun. Gelişler ve servis süreleri bir zaman çizelgesinde gösterilirse;

(doluluk oranı)
(servisin boş kalma oranı)

Analitik ve benzetim modelinde <1 olduğu kabul edilir.
=E(s) / E(a) = 2/3=0.667
= (1-) = 1-0.667 = 0.333

## Slide 21: Üssel Hizmet Dağılımının Süreye Bağlılığı

## Slide 22: Örnek - Bilgisayar Donanım Problemi
Servis süresi = 4 dk.
Üssel dağılım
Servis zamanının < 3 dk.’dan kısa olma olasılığı ?
Ortalama servis zamanı = 1/μ = 4 dk
Ortalama servis hızı = μ = 1x60/4 müşteri / saat=15
müşteri/saat
Bir hizmetin 3 dk.’dan kısa verilme olasılıgı ;
3 dk.’yı saate çevirelim, 3/60 = 0.05 saat
• P(X<0.05) = 1 - e^(-15 x 0.05) = 1 – e^(-0.75)
• = 1- 0.47237 = 0.52763

## Slide 23: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri
Kuyruk Disiplini:
Servise alınacak müşteri düzenini belirler.
FİFO : İlk giren ilk çıkar prensibi
LİFO : Son giren ilk çıkar prensibi
ÖNCELİK (PRIORITY) : Müşterilerin önemine göre servis Aksi belirtilmedikçe, FIFO kullanılır.
GİRİŞ
SİSTEM
ÇIKIŞ
GİRİŞ
SİSTEM
ÇIKIŞ
23

## Slide 24: Kuyruk Modeli Notasyonu
Kendall (1953) kuyruk sistemi modellerini sınıflandırmak için
bir sistem geliştirmiştir.
• 1/2/3
  1: Varış prosesi
  2: Servis prosesi
  3: Servis sayısı
Bu sınıflandırma sistemi aşağıdaki gibi genişletilmiştir.
• 1/2/3/4/5/6
  4: Paralel servis sayısı
  5: Sistemde izin verilen müşteri sayısı
  6: Müşterinin geldiği yığının genişliği

## Slide 25: Bir Kuyruk Sisteminin Bileşenleri

## Slide 26: Modeldeki Formüllerin Özeti

## Slide 27: Durağan Hal Performans Ölçütleri
P0: Sistemde müşteri olmama olasılığı
Pn: sistemde “n” müşteri olma olasılığı
L: Sistemdeki ortalama müsteri sayısı
Lq: Sıradaki ortalama müşteri sayısı
W: Sistemde bir müşteri tarafından harcanan
ortalama zaman
Wq: Sırada bir müşteri tarafından harcanan ortalama
zaman
Pw: Varış yapan müşterinin hizmet almak için bekleme olasılığı
 : Hizmet hattının kullanım hızı (hatların meşguliyet
oranı, %)
27

## Slide 28: Little Modeli
Kuyruk teroisi kapsamındaki performans kriterleri arasında karşılıklı ilişkileri “Little” formülleriyle çözümlemek mümkündür.
L =  W
Lq =  Wq
• L = Lq +  
Kuyruk Sistemlerinin Gösterimi
  Varıs Süreci / Hizmet Süreci/ Sunucu Sayısı
  M Markoviyan
  D Deterministik
  G Genel
• M / D / 5
• M / D / 5 / 10 / 20

## Slide 29: M / M / 1 Kuyruk Sistemi
Özellikler
  Gelisler Poison dagılımdadır
  Hizmet süresi Üssel dagılım sergiler
  Tekli hizmet sunucu vardır
  Kuyruk potansiyel olarak sonsuz uzunluktadır
  Gelen müsteri sayısı sonsuzdur

## Slide 30: Performans Ölçütleri
P0 = 1- ( / ) Sistemde müşteri olmama olasılığı
Pn = [1 - ( / )] ( / )^n sistemde “n” müşteri olma olasılığı
L =  / ( - ) sistemdeki ortalama müşteri sayısı
Lq = ^2 / [( - )] Sıradaki ortalama müşteri sayısı
W = 1 / ( - )Sistemde bir müşteri tarafından harcanan ortalama zaman
Wq =  / [( - )]Sırada bir müşteri tarafından harcanan ortalama zaman
Pw =  /  Varış yapan müşterinin hizmet almak için bekleme olasılığı
 =  /  Hizmet hattının kullanım oranı
Bir müşterinin, sistemde “t” süresinden fazla bekleme olasılığı ;
• P(X>t)= e^(-( )t)
30

## Slide 31: Örnek – Ayakkabı Şirketi
Müşteriler, 12 dakikada bir ortalama hızda ve posion dağılıma
uygun olarak varış yapmaktadır.
Servis hızı ortalama 8 dk. / müşteri
şirket yönetimi; bu hizmet için performans düzeyinin
belirlenmesini istemektedir.
Veriler
 = 1/ 12 müsteri / dk. = 60/ 12 = 5 müsteri/saat
= 1/ 8 müsteri / dk. = 60/ 8 = 7.5 müsteri/saat
Performans Hesaplamaları
• P0 = 1- (  ) = 1 - (5 / 7.5) = 0.3333
• Pn = [1 -      = (0.3333)(0.6667)^n
• L =  / ( ) = 2
• Lq = ^2/ [   = 1.3333
• W = 1 / (  ) = 0.4 saat = 24 dk.
• Wq =  / [  )] = 0.26667 saat = 16 dk.
• Pw =  /  = 0.6667
•  =    = 0.6667
31