## Slide 1: Bölüm 8
Kuyruk Modelleri

## Slide 2: İçerikler
Kuyruk Sistemlerinin Özellikleri
Kuyruk Notasyonu - Kendall Notasyonu
Kuyruk Sistemlerinin Uzun Süreli Performans Ölçümleri
Sonsuz-Nüfus Markovian Modellerin Kararlı Hal Davranışı
Sonlu-Nüfus Modellerinin Kararlı Hal Davranışı
Kuyruk Ağları

## Slide 3: Amaç
Simülasyon, kuyruk modellerinin analizinde sıklıkla kullanılır.
Basit ama tipik bir kuyruk modeli
Kuyruk modelleri analiste kuyruk sistemlerinin performansını tasarlamak ve değerlendirmek için güçlü bir araç sağlar.
Sistem performansının tipik ölçüleri
  Servis kullanımı, bekleme hatlarının uzunluğu ve müşterilerin gecikmeleri
  Nispeten basit sistemler için: matematiksel olarak elle hesaplayın
  Karmaşık sistemlerin gerçekçi modelleri için: simülasyon genellikle gereklidir
Sunucu
Bekleme hattı
Arama yapan nüfus

## Slide 4: Taslak
Bazı tanınmış modelleri tartışın
  Kuyruk teorisinin gelişimi değil, bunun için diğer sınıfa bakınız!
İlgileneceğiz
  Kuyrukların genel özellikleri
  Önemli performans ölçümlerinin anlamları ve ilişkileri
  Performansın ortalama ölçümlerinin tahmini
  Değişen giriş parametrelerinin etkisi
  Bazı temel kuyruklama modellerinin matematiksel çözümleri

## Slide 5: Kuyruk Sistemlerinin Özellikleri

## Slide 6: Kuyruk Sistemlerinin Özellikleri
Kuyruk sistemlerinin anahtar unsurları
  Müşteri: bir tesise gelen ve servis gerektiren her şeyi ifade eder, örn. İnsanlar, makineler, kamyonlar, e-postalar, paketler, çerçeveler.
  Servis: talep edilen hizmeti sağlayan herhangi bir kaynağı, örneğin tamircileri, makineleri, havaalanındaki pistleri, ana makineyi, anahtarı, yönlendiriciyi, disk sürücüsünü, algoritmayı ifade eder.
Sistem | Müşteriler | Servis
Resepsiyon masası | İnsanlar | Resepsiyonist
Hastane | Hastalar | Hemşireler
Havalimanı | Uçaklar | Koşu yolu
Üretim hattı | Kutular | Kutu-paketleyici
Karayolu ağı | Arabalar | Trafik ışığı
Bakkal | Alışveriş yapanlar | Ödeme istasyonu
Bilgisayar | Meslekler | CPU, disk, CD
Network | Paketler | Yönlendirici

## Slide 7: Arama Nüfusu(Calling population)

Çağırma populasyonu(Calling population): potansiyel müşterilerin nüfusunun sınırlı veya sonsuz olduğu varsayılabilir.
  Sonlu nüfus modeli: varış oranı, hizmet verilen ve bekleyen müşteri sayısına, örneğin bir şirket jetinin modeline bağlıysa, varış oranı sıfır olur.
n n-1
  Sonsuz nüfus modeli: varış oranı, hizmet verilen ve bekleyen müşteri sayısından etkilenmiyorsa, örneğin, potansiyel müşteri sayısının fazla olduğu sistemler.

## Slide 8: Sistem Kapasitesi
Sistem Kapasitesi: bekleme hattında veya sistemde olabilecek müşteri sayısında bir sınırdır.
  Sınırlı kapasitede, örneğin, otomatik bir oto yıkamada, mekanizmaya girmek için sadece 10 arabanın beklemesi için yer vardır.
  Sistem doluysa artık müşteri kabul edilmiyor
Sınırsız kapasite, örneğin, bilet satın almak için beklemesine izin verilen kişi sayısında sınırsız konser bileti satışı.
Sunucu
Bekleme hattı
Sunucu
Bekleme hattı

## Slide 9: Varış Süreci
Sonsuz nüfuslu modeller için:
  Ardışık müşterilerin varışlararası zamanları açısından.
Varış türleri:
  Rastgele varışlar: rakipler arası süreler genellikle olasılık dağılımı ile karakterize edilir.
    En önemli model: Bir zamanın müşteri n-1 ve müşteri n arasındaki varışlararası zamanı temsil ettiği ve katlanarak dağıtıldığı (ortalama 1 /  ile) Poisson varış süreci ( oranı ile).
  Tarifeli varışlar: varışlararası zamanları sabit veya sabit artı veya eksi erken veya geç gelenleri temsil etmek için küçük rastgele bir miktar olabilir.
    Örnek: Bir hekime veya tarifeli havayolu uçuşuna havaalanına gelen hastalar
En az bir müşterinin daima mevcut olduğu varsayılır, bu nedenle sunucu asla boşta olmaz, örneğin bir makine için yeterli hammadde.

## Slide 10: Varış Süreci
Sonlu popülasyon modelleri için:
  Müşteri, kuyruğa alma sisteminin dışındayken beklemede, örn. Makine onarım sorunu: bir makine çalışırken "beklemede", tamirciden servis talep ettiği anda "beklemede" olur.
  Bir müşterinin çalışma süresi, kuyruk sisteminden ayrılmadan o müşterinin kuyruğa bir sonraki varışına kadar geçen süredir, örneğin, makine onarım sorunu, makineler müşteridir ve çalışma zamanı başarısız olma zamanıdır (TTF).
A (i), A (i),… i müşterisinin ardışık çalışma zamanları olsun ve
ve S (i) , S (i) birbirini izleyen sistem süreleri olabilir:
2
1

## Slide 11: Kuyruk Davranışı ve Kuyruk Disiplini
Kuyruk davranışı: kuyrukta hizmetin başlamasını bekleyen müşterilerin eylemleri, örneğin:
  Balk: hattın çok uzun olduğunu gördüklerinde git
  Renege: Çok yavaş hareket ederken sıraya girdikten sonra ayrıl
  Jokey: bir hattan daha kısa bir hatta geç
Kuyruk disiplini: bir servisin serbest kaldığında hangi müşterinin hizmet için seçileceğini belirleyen bir kuyruktaki müşterilerin mantıksal sıralaması, örneğin:
  İlk giren ilk çıkar (FIFO)
  Son giren ilk çıkar (LIFO)
  Rasgele sırada servis (SIRO)
  Önce en kısa işlem süresi (SPT)
  Önceliğe göre hizmet (PR)

## Slide 12: Servis Süreleri ve Servis Mekanizması
Art arda gelenlerin servis süreleri S1, S2, S3 ile gösterilir.
  Sabit veya rastgele olabilir.
{S1, S2, S3, …} genellikle bağımsız ve aynı şekilde dağıtılmış rasgele değişkenlerin bir dizisi olarak karakterize edilir, örn.
  Üstel, Weibull, Gama, Lognormal ve Kesik normal dağılım.
Bir kuyruk sistemi, bir dizi servis merkezi ve birbirine bağlı kuyruklardan oluşur.
  Her servis merkezi, paralel olarak çalışan bazı sunuculardan (c) oluşur, hattın başına geçtikten sonra müşteri ilk kullanılabilir sunucuyu alır.

## Slide 13: Kuyruk Sistemi: Örnek 1
Örnek: müşterilerin indirim yapabileceği bir indirim deposunu düşünün
kasiyere ödeme yapmadan önce self-servis (servis merkezi 1) veya bir vezne tarafından servis edilir (servis merkezi 2)

## Slide 14: Kuyruk Sistemi: Örnek 1
Üç katipten birini bekleyin:
Toplu hizmet (aynı anda birden fazla müşteriye hizmet veren bir sunucu) veya müşteri aynı anda birden fazla sunucu gerektirir.

## Slide 15: Kuyruk Sistemi: Örnek 1

## Slide 16: Kuyruk Sistemi: Örnek 2
Şeker üretim hattı
  Tamponlarla ayrılmış üç makine
  Tamponlar 1000 şekerleme kapasitesine sahiptir
Varsayım: Her zaman yeterli hammadde tedariki.

## Slide 17
Kuyruk Gösterimi
Kendall Gösterimi

## Slide 18: Kuyruk Gösterimi: Kendall Gösterimi
Paralel sunucu kuyrukları için bir gösterim sistemi:A/B/c/N/K
  A, Müşteriler arası zaman dağılımını temsil eder
  B, servis zamanı dağılımını temsil eder
  c paralel sunucu sayısını temsil eder
  N sistem kapasitesini temsil eder
  K, çağırma popülasyonun boyutunu temsil eder
  N, K genellikle sonsuzsa düşürülür
A ve B için ortak semboller
  M Markov, üstel dağılım
  D Sabit, deterministik
  Ek Erlang k siparişinin dağılımı
  H Hipereksponansiyel dağılım
  G Genel, keyfi
Örnekler
  M/M/1//, M/M/1 ile aynı: Sınırsız kapasiteye ve çağrı topluluğuna sahip tek sunucu. Müşteriler arası ve hizmet süreleri katlanarak dağıtılır
  G/G/1/5/5: Kapasite 5 ve çağrı nüfusu 5 olan tek sunucu.
  M/M/5/20/1500/FIFO: Kapasite 20, çağrı nüfusu 1500 ve hizmet disiplini FIFO ile beş paralel sunucu

## Slide 19: Kuyruk Gösterimi
Kuyruk sistemlerinin genel performans ölçümleri:
Pn
Pn(t)

e


An
Sn
Wn
W Q
n
L(t)
LQ(t)
L
LQ
W
wQ
kararlı durumu t zamanında sistemde sistemde n müşteriye sahip olma n müşteri olasılığı
efektif varış oranı
efektif varış oranı
bir sunucunun servis oranı
sunucu kullanımı
n-1 ve n müşterileri arasında interaktif müşteri süresi
n’inci gelen müşterinin servis süresi
n'inci müşterinin sistemde geçirdiği toplam süre
müşteri tarafından bekleme hattında geçirilen toplam süre n
t anında sistemdeki müşteri sayısı
t anında sıradaki müşteri sayısı
sistemdeki uzun dönem ortalama müşteri sayısı
kuyrukta uzun vadede ortalama müşteri sayısı
müşteri başına sistemde harcanan uzun dönem ortalama süresi
müşteri başına kuyrukta geçirilen uzun dönem ortalama süre

## Slide 20: Kuyruk Sistemlerinin Uzun Süreli Performans Ölçümleri

## Slide 21: Kuyruk Sistemlerinin Uzun Süreli Performans Ölçümleri
Başlıca uzun dönemli performans ölçümleri
L
LQ
W
wQ

sistemdeki uzun dönem ortalama müşteri sayısı
uzun dönem ortalama kuyruktaki müşteri sayısı
müşteri başına sistemde harcanan uzun dönem ortalama süre Müşteri başına kuyrukta geçen uzun dönem ortalama süre
sunucu kullanımı
Diğer ilgi çekici önlemler
  t0 zaman biriminden daha uzun geciken müşterilerin uzun dönem oranı
  Bekleme hattının k0 'dan fazla müşteri içerdiği uzun dönem oranı

## Slide 22: Kuyruk Sistemlerinin Uzun Süreli Performans Ölçümleri
Bu bölümün hedefi
  Genel bir G/G/c/N/K için ana performans ölçümleri
  kuyruk sistemi
  Bu önlemlerin simülasyon çalışmalarından nasıl tahmin edilebileceği
İki tür tahminci
  Örnek ortalaması
  Zamana bağlı örnek ortalaması

## Slide 23: Sistem L'deki Zaman-Ortalama Sayı
Zaman
Sistemdeki müşteri sayısı

## Slide 24
Sistem L'deki Zaman-Ortalama Sayı
Bir süre boyunca kuyruk sistemini düşünün T
  Ti , sistemin tam olarak müşteri içerdiği [0, T] sırasındaki toplam süreyi göstermesine izin verin, sistemdeki zaman ağırlıklı ortalama sayı şu şekilde tanımlanır:
İşlevin altındaki toplam alanın L (t) olduğunu düşünün,
Olasılık 1 ile sistemdeki uzun dönemli zaman ortalaması müşteri sayısı:

## Slide 25: Sistem L'deki Zaman-Ortalama Sayı
Zaman
Sistemdeki müşteri sayısı

## Slide 26: Sistem L'deki Zaman-Ortalama Sayı
Sıradaki zaman ağırlıklı ortalama sayı:
G/G/1/N/K örneği:
kuyruk sisteminden elde edilen sonuçları göz önünde bulundurun (N ≥ 4, K ≥ 3).
Lˆ  [0(3) 1(12)  2(4)  3(1)]/ 20
 23 / 20  1.15 müşteriler

## Slide 27: Sistem L'deki Zaman-Ortalama Sayı
20
0(15) 1(4)  2(1)
  0.3 müşteriler
Q
Lˆ

## Slide 28
Müşteri Başına Sistemde Geçirilen Ortalama Süre w
Ortalama sistem zamanı adı verilen, müşteri başına sistemde harcanan ortalama süre:
Burada W1, W2, …, WN , N'nin her birinin
müşteriler [0, T] sırasında sistemde geçirirler.
Kararlı sistemler için:
Söz konusu sistem yalnızca kuyruksa:
wˆ  w , N   olarak

N
 i
W
i1
N
wˆ
1

## Slide 29: Müşteri Başına Sistemde Geçirilen Ortalama Süre w
Ortalama kuyruk süresi
G/G/1/N/K örneği (devam):
  Ortalama sistem zamanı (Wi = Di – Ai)
wˆ  W1 W2  ... W5  2  (8  3)  (10  5)  (14  7)  (20 16)  4.6 zaman birimleri
5 5
5
0  0  3  3  0
  1.2 zaman birimleri
Q
wˆ
A3
A4
A1 D1 A2
D2
D3
D4 A5
D5

## Slide 30: Koruma Denklemi veya Küçük Yasa

## Slide 31: Koruma Denklemi: Küçük Yasa
Kuyruk teorisinde en yaygın teoremlerden biri
Sistemdeki ortalama müşteri sayısı
Koruma denklemi (diğer adıyla Little yasası)
sistemdeki ortalama sayı = varış oranı × ortalama sistem süresi
 | Siyah kutu | 
Geliş
Gidiş

## Slide 32
Koruma Denklemi: Küçük Yasa
Koruma denklemi (diğer adıyla Little yasası)
Lˆ  ˆwˆ
Varış oranı
L  w, T   ve N   olarak
Hemen hemen tüm kuyruk sistemleri veya alt sistemleri için geçerlidir (sunucu sayısı, kuyruk disiplini veya diğer özel koşullardan bağımsız olarak).
G/G/1/N/K örneği (devam): Ortalama olarak, her 4 zaman biriminde bir varış ve her varış sistemde 4.6 zaman birimi harcar. Dolayısıyla, keyfi bir noktada, ortalama olarak (1/4) (4.6) = 1.15 müşteri bulunmaktadır.
Ortalama sistem zamanı
Sistemde ortalama #

## Slide 33: Servis Kullanımı
Tanım: Bir sunucunun meşgul olduğu zaman oranı.
  Gözlemlenen sunucu kullanımı, ˆ , belirtilen bir zaman aralığında [0, T ] tanımlanır.
  Uzun süreli sunucu kullanımı 'dir.
Uzun süreli kararlılığa sahip sistemler için:
, T   gibi
ˆ  

## Slide 34
Servis Kullanımı
G/G/1/∞/∞ kuyrukları için:
  Herhangi bir tek sunuculu kuyruk sistemi
    ortalama varış oranı  zaman birimi başına müşteri,
    ortalama servis süresi E(S) = 1/ zaman birimi ve
    sonsuz kuyruk kapasitesi ve çağıran nüfus.
  Koruma denklemi, L = w uygulanabilir.
  Sabit bir sistem için, sunucuya ortalama varış hızı s,  ile aynı olmalıdır.
  Sunucudaki ortalama müşteri sayısı:
T
1
T
T
Q
L(t)  L (t)dt 
0
T  T
0
ˆ
Ls 


## Slide 35: SERVİS Kullanımı
Genel olarak, tek sunuculu bir kuyruk için:
Tek sunuculu kararlı bir kuyruk için:
Kararsız bir kuyruk (  ) için, uzun süreli sunucu kullanımı 1'dir.
    1

ve

## Slide 36: Servis Kullanımı
G/G/c/∞/∞ kuyrukları için:
  Paralel olarak c özdeş sunucuları olan bir sistem.
  Gelen bir müşteri birden fazla sunucu boşta bulursa, belirli bir sunucuyu tercih etmeden bir sunucu seçer.
  sistemler için, ortalama meşgul sunucu sayısı, Ls:
Açıkça 0 ≤ LS ≤ c
Uzun dönemli ortalama sunucu kullanımı:
burada   c kararlı sistemler için
λ
LS  λE(S )  µ

## Slide 37: Servis Kullanımı ve Sistem Performansı
Sistem performansı belirli bir kullanım için büyük ölçüde değişir 
  Örneğin, E(A) = 1/ ve E(S) = 1/ olan bir D/D/1 kuyruğu, burada:
L =  = , w = E(S) = 1/, LQ = WQ = 0
     ve  değiştirilerek, sunucu kullanımı 0 ile 1 arasında herhangi bir değer alabilir.
  Genel olarak, rakipler arası ve hizmet sürelerinin değişkenliği, hatların uzunluğunda dalgalanmalara neden olur.

## Slide 38: Servis Kullanımı ve Sistem Performansı
Gelenler belirleyicidir:
A1 = A2 = … = -1 = 10
Stokastik hizmetler
  E(Si) = 9.3 min
  V(S0) = 0.81 min2
   = 0.9 min
Ortalama olarak, hekimin kullanımı
 =  = 0.93 < 1
Sistemin servis süreleri ile simüle edildiğini düşünün: S1= 9, S2=12, S3 = 9, S4 = 9, S5 = 9,...
Sistem şu hale gelir:
Nispeten uzun bir servis süresinin (S2 = 12) meydana gelmesi, geçici olarak bir bekleme hattının oluşmasına neden olur.
Örnek: Hastaları her 10 dakikada bir planlayan ve Si dakikalarını i'inci hastayla geçiren bir doktor:
      9 dakika olasılık 0.9
      12 dakika olasılıkla 0.1 dakika

## Slide 39: Kuyruk Problemlerinde Maliyetler
Müşteri başına ortalama maliyet:
Saatte ˆ müşteri gelirse (ortalama), saat başına ortalama maliyet:
Sunucu ayrıca sisteme maliyet yükleyebilir, eğer bir c paralel sunucu (1  c  ∞)  kullanmışsa, her sunucu meşgulken saat başına 5 $ maliyet uygular.
  Toplam sunucu maliyeti: $5  c  
Maliyetler, bekleme hattının veya sunucuların çeşitli yönleriyle ilişkilendirilebilir:
  Sistem, sıradaki her müşteri için, örneğin müşteri başına saatte 10 ABD doları tutarında bir maliyete neden olur.
WjQ, müşteri j'nin kuyrukta harcadığı zamandır